## Slide 1: 汇编语言课件03 寻址方式和指令集

## Slide 2: 主要内容
MIPS架构定义的各种寻址方式
MIPS架构定义的整数类指令集

## Slide 3: 寻址方式（addressing mode）
寻址方式顾名思义就是确定地址
  操作数所在位置的地址
  目标指令所在位置的地址

## Slide 4: 1.MIPS架构中针对操作数的寻址
寄存器寻址（register addressing）
  例如： add $s0, $s1, $s2
  源操作数和目的操作数均采用寄存器寻址
立即数寻址（immediate addressing）
  源操作数之一为立即数，目的操作数为寄存器
  例如：如 addi $s0, $s1, 5
存储单元寻址
  基址寻址（base addressing）

## Slide 5: 存储单元寻址
存储单元地址的确定方式；
  基址寻址
    基地址+位移量(base address+displacement)
    基地址；存放在某个通用寄存器中
    位移量；在指令中以16bits补码数存放
  “Load/Store”风格架构
    访问主存单元只能通过取数/存数（“Load/Store”）指令，其他指令不能直接访问存储单元
    例如：取数据字指令lw rt, offset(rs)
      源操作数为基址寻址
    存数据字指令sw rt, offset(Rs)
      目的操作数为基址寻址

## Slide 6: 基址寻址举例
lw $t2, 32($t0)
  假设寄存器$t0中的值为100，则源操作数所在存储单元起始地址为100+32=132（0x00000084）
字段值（I指令格式） |  |  | 
opcode | rs | rt | imm
35 | 8 | 10 | 32
6bits | 5bits | 5bit | 16bits
机器码（0x8D0A0020） |  |  | 
opcode | rs | rt | imm
100011 | 01000 | 01010 | 0000000000100000
6bits | 5bits | 5bit | 16bits

## Slide 7
指令缓存
加法器
4
寄存器堆
运算器
数据缓存
Rs
Rt
Rd
Imm
00400000
8D0A0020
10001101000010100000000000100000
00400004
执行指令lw $t2, 32($t0) 读取指令（IF）

## Slide 8
PC
指令缓存
加法器
4
运算器
数据缓存
Rs
Rt
Rd
Imm
执行指令lw $t2, 32($t0) 从寄存器堆读（RD）、运算（ALU）
100011
01000
01010
0000000000100000
$0 | $16
$1 | $17
$2 | $18
$3 | $19
$4 | $20
$5 | $21
$6 | $22
$7 | $23
 | $24
$9 | $25
$10 | $26
$11 | $27
$12 | $28
$13 | $29
$14 | $30
$15 | $31
00000064
00000084
01000
01010
$8
0000000000100000
00000020

## Slide 9
PC
指令缓存
加法器
4
运算器
数据缓存
Rs
Rt
Rd
Imm
执行指令add $s0, $s1, $s2 访问数据缓存（MEM）、回写（WB）
000000
01000
01010
$0 | $16
$1 | $17
$2 | $18
$3 | $19
$4 | $20
$5 | $21
$6 | $22
$7 | $23
$8 | $24
$9 | $25
 | $26
$11 | $27
$12 | $28
$13 | $29
$14 | $30
$15 | $31
00000084
01010
$10
0000000000100000
1234FFFF

## Slide 10: 基址寻址举例
sw $s1, -32($t1)
  假设寄存器$t1中的值为100，则目的操作数所在存储单元起始地址为100-32=68（0x00000044）
字段值（I指令格式） |  |  | 
opcode | rs | rt | imm
43 | 9 | 17 | -32
6bits | 5bits | 5bit | 16bits
机器码（0xAD31FFE0） |  |  | 
opcode | rs | rt | imm
101011 | 01001 | 10001 | 1111111111100000
6bits | 5bits | 5bit | 16bits

## Slide 11: 2.MIPS架构中针对目标地址的寻址
分支转移
  实现高级语言的分支、循环及函数调用与返回等语言成分必不可少的操作
  实质是改变了程序顺序执行指令的行为（PC增量定值的行为），通过修改现行PC内的地址实现分支转移功能
MIPS架构针对目标地址的寻址方式；
  相对寻址
  伪直接寻址
  寄存器间接寻址

## Slide 12: 相对寻址方式
MIPS指令中条件转移指令使用的目标地址寻址方式
  例如：beq rs, rt, Label # rs, rt寄存器内存放的的数值相等，则分支转移到标号Label处继续执行指令，否则顺序执行下一条指令。
  使用的是I指令格式
  指令执行的操作：
    If (R[rs] == R[rt])then PC =PC + Imm<< 2
    假设beq指令所在的内存地址为x，标号Label代表的内存地址为y，则imm=（y-x-4）>> 2

## Slide 13: 伪直接寻址（Pseudodirect addressing）
无条件转移指令： j Label
  指令操作：PC = PC(31:28) | Imm<< 2
无条件转移并链接（函数/子程序调用）：jal Label
  指令操作： R[$ra] = PC; PC = PC(31:28) | Imm<< 2
采用J指令格式

## Slide 14: 寄存器间接寻址
某个通用寄存器内存放的是目标地址
转移指令执行时取出寄存器内存放的目标地址放入PC中，即实现跳转。
使用R指令格式
  MIPS架构设置有“寄存器跳转(jump register)”指令jr
  无条件寄存器间接跳转： jr rs，例如jr $ra
    指令行为； PC = R[rs]
  无条件跳转并寄存器链接(函数/子程序调用)： jalr rd, rs，例如jalr $ra,$a0
    指令行为； R[rd] = PC; PC = R[rs]

## Slide 15: 2. MIPS架构定义的整数类指令集
数据传送类指令
算数/逻辑运算类指令
移位指令
条件设置类指令
分支转移类指令
系统调用指令

## Slide 16: 数据传送类指令
实现寄存器和内存之间的数据传送
  字、半字和字节传送
  带符号数和无符号数
  取数（内存→寄存器）
  存数（寄存器→内存）

## Slide 17: 数据传送类指令
取数据（加载数据）指令
  lx Rdest, address # x：数据规模；
    lb Rdest, address # 取字节规模带符号数据到寄存器
    lh Rdest, address # 取半字规模带符号数据到寄存器
    （以上两条指令将寄存器的高位部分用数据的符号位填充）
    lbu Rdest, address # 取字节规模无符号数据到寄存器
    lhu Rdest, address # 取半字规模无符号数据到寄存器
    （以上两条指令将寄存器的高位部分用0填充）
    lw Rdest, address # 取字规模带符号数据到寄存器
    lui Rdest, Imm #加载立即数到寄存器的高位16位，低16位填0

## Slide 18: 数据传送类指令
存储数据指令
  sx Rsrc, address # x：数据规模
    sb Rsrc, address # 将寄存器最低字节的数据存储到内存单元
    sh Rsrc, address #将寄存器最低两个字节（半字）的数据存储到内存连续两个单元中
    sw Rsrc, address # 取字规模带符号数据到寄存器
有关HI和LO寄存器的数据传送
  mfhi Rdest #将HI寄存器中存放的数据复制到目的寄存器中
  mflo Rdest #将LO寄存器中存放的数据复制到目的寄存器中
  mthi Rsrc #将源寄存器中存放的数据复制到HI寄存器中
  mtlo Rsrc #将源寄存器中存放的数据复制到LO寄存器中

## Slide 19: 数据传送类指令
相关常用的宏指令
  加载地址宏指令：la Rdest,address
  加载立即数宏指令：li Rdest,imm
  其中addres和imm均为32bits规模的数据，因此两条宏指令实现方法是相同的：
    lui $at, imm #Upper 16-bits of Label or value
    ori Rdest, $at,imm # Lower 16-bits of Label or value
  move Rdest, Rsrc
    将源寄存器存放的数据复制到目的寄存器
    实现：addu Rdest, $0, Rsrc

## Slide 20: 算数/逻辑运算类指令
加法：
  带符号数加：add Rdest,Rsrc1,Rsrc2
    Rdest ← Rsrc1 + Rsrc2
    带符号数，有可能产生溢出（overflow）异常 （exception）
  无符号数加：addu Rdest,Rsrc1,Rsrc2
    不会产生溢出异常
  加立即数： addi Rdest,Rsrc1,imm
    imm: 16bits带符号数

## Slide 21: 算数/逻辑运算类指令
减法：
  带符号数减：sub Rdest,Rsrc1,Rsrc2
    Rdest ← Rsrc1 − Rsrc2
    带符号数，有可能产生溢出（overflow）异常 （exception）
  无符号数减：addu Rdest,Rsrc1,Rsrc2
    不会产生溢出（overflow）异常 （exception）
  无减立即数指令，可用addi Rdest,Rsrc1,imm指令，其中imm为负数即可

## Slide 22: 算数/逻辑运算类指令
与减法相关的宏指令：
  求补：neg Rdest,Rsrc
    实现：sub Rdest,$0,Rsrc
  取绝对值：abs Rdest,Rsrc
    实现：
      addu Rd, $0, Rs
      bgez Rs, 1
      sub Rd, $0, Rs

## Slide 23: 算数/逻辑运算类指令
乘法：
  带符号数乘法：mult Rsrc1,Rsrc2
  无符号数乘法：multu Rsrc1,Rsrc2
    64bits的积存放在HI和LO寄存器中
除法：
  带符号数除法：div Rsrc1,Rsrc2
  无符号数除法：divu Rsrc1,Rsrc2
    商存放在LO寄存器中
    余数存放在HI寄存器中

## Slide 24: 算数/逻辑运算类指令
与乘、除运算有关的宏指令：
  乘法：
    mul Rdest,Rsrc1,Src2
    Rdest为存放乘积的寄存器，Src2可以是一个寄存器名也可以是一个立即数
    只有乘积结果为一个32位二进制数时，才能使用上述宏指令
    实现；
Src2是一个寄存器名：
mult Rsrc1,Src2
mflo Rdest
Src2是一个立即数：
ori $at, $zero,imm
mult Rsrc1,$at
mflo Rdest

## Slide 25: 算数/逻辑运算类指令
与乘、除运算有关的宏指令：
  除法：
    div Rdest,Rsrc1,Src2
    divu Rdest,Rsrc1,Src2
    以上两条指令中，Rdest为存放商的寄存器
    rem Rdest,Rsrc1,Src2
    remu Rdest,Rsrc1,Src2
    以上两条指令中，Rdest为存放余数的寄存器
    Src2可以是一个寄存器名也可以是一个立即数

## Slide 26: 算数运算指令使用举例
计算表达式ax2+bx+c
#取数据到寄存器中
lw $t0 ,X #将x的值从内存取到寄存器$t0中
lw $t1 ,A #将a的值从内存取到寄存器$t1中
lw $t2, B #将b的值从内存取到寄存器$t2中
lw $t3, C #将c的值从内存取到寄存器$t3中

## Slide 27: 算数运算指令使用举例
#计算表达式
mul $t4, $t0, $t0 # $t4 = x2，此处使用了乘法宏指令
mul $t4, $t4, $t1 # $t4 = a*x2，同样使用乘法宏指令
mul $t5, $t2, $t0 # $t5 = b*x
add $t4, $t4, $t5 # $t4 = a*x2 + b*x
add $t4, $t4, $t3 # $t4 = a*x2 + b *x+c

## Slide 28: 算数/逻辑运算类指令
与运算：
  and Rdest, Rsrc1, Rsrc2
  andi Rdest, Rsrc1, imm16
使用“与（AND）”运算可以实现以下功能：
  支持高级语言逻辑表达式计算和and（&）运算符;
  将一个字节、半字或字中的一个或多个二进制位清零（复位）;
    例如，将$a1寄存器中的bit0和bit15清零，其它位不变：
    andi $a1, $a1, 0x 0x7ffe # 0x7ffe = (0111 1111 1111 1110)2
  分离出隔离一个字节、半字或字中的一个或多个二进制位。

## Slide 29: 算数/逻辑运算类指令
例如，将$a1寄存器中最低有效字节（LSB）中存放的一个ASCII字符取出，放到寄存器$t1中：
andi $t1, $a0, 0x007f
# 0x007f = （0000 0000 0111 1111）2

## Slide 30: 算数/逻辑运算类指令
或运算：
  or Rdest,Rsrc1,Rsrc2
  ori Rdest,Rsrc1,imm16
使用“或（OR）”运算可以实现以下功能：
  持高级语言逻辑表达式计算和or（|）运算符;
  将一个字节、半字或字中的一个或多个二进制位置1（置位）;
    例如，将$a1寄存器中的bit7和bit31置1，其它位不变：
    lui $t1, 0x8000 # 0x8000 = （1000 0000 0000 0000）2
    ori $t1, 0x0080 # 0x0080 =（0000 0000 1000 0000）2
    or $a1, $a1, $t1
或非运算：
  nor Rdest,Rsrc1,Rsrc2

## Slide 31: 算数/逻辑运算类指令
异或运算：
  xor Rdest,Rsrc1,Rsrc2
  xori Rdest,Rsrc1,imm16
使用“异或（XOR）”运算可以实现以下功能：
  支持高级语言逻辑表达式计算和xor（^）运算符;
  将一个字节、半字或字中的一个或多个二进制位取反;
  例如，将$a1寄存器中的bit5取反，其它位不变：
    xori $a1, $a1, 0x0020 # 0x0020 = （0000 0000 0010 0000）2
  将一个寄存器内容清零（将一个寄存器赋初值0）。
    例如，将$a1寄存器赋初值0：
    xor $a1, $a1, $a1

## Slide 32: 算数/逻辑运算类指令
取反宏指令not
  not Rdest,Rsrc
  实现：
    nor Rdest,Rsrc,$0

## Slide 33: 移位指令
移位指令
  逻辑左移指令（移出的空位补0）
    sll Rdest,Rsrc1,count #count：移位次数
    sllv Rdest,Rsrc1,Rsrc2 #Rsrc2低5位：移位次数
  逻辑右移指令（移出的空位补0）
    srl Rdest,Rsrc1,count #count：移位次数
    srlv Rdest,Rsrc1,Rsrc2 #Rsrc2低5位：移位次数
  算数右移指令（移出的空位补符号位）
    sra Rdest,Rsrc1,count #count：移位次数
    srav Rdest,Rsrc1,Rsrc2 #Rsrc2低5位：移位次数

## Slide 34: 移位指令
循环移位宏指令
  循环移位操作是指移出的二进制位不丢失，填补到另一端。
  rol Rd, Rs, Src2 #循环左移
  ror Rd, Rs, Src2 #循环右移
  其中Src2可以是一个寄存器名也可以是一个立即数。

## Slide 35: 移位指令举例
例如计算表达式x*10+y，我们也可以不使用乘法指令，用移位指令实现：x*10=x*8+x*2
  lw $t1, x
  lw $t2, y
  sll $t1, $t1, 1 # $t1=x*2
  move $t3, $t1 # 将x*2暂存到$t3
  sll $t1, $t1, 2 # $t1=x*8
  add $t1, $t1, $t3 # $t1=x*10
  add $t1, $t1, $t2 # $t1=x*10+y

## Slide 36: 条件设置类指令
也称比较指令
条件设置指令为有条件分支转移指令设置满足转移的条件。这些指令用于实现分支、循环控制结构，如：“if ... then ... else ...”、“for（…）”等等。
条件设置指令用于比较两个有符号数和无符号数的大小，并根据比较结果设置小于成立与否的条件，具体来说的当第一个源操作数小于第二个源操作数，则将目的操作数寄存器的内容设置为1，否则设置为0。

## Slide 37: 条件设置类指令
slt Rdest,Rsrc1,Rsrc2
  如果Rsrc1 < Rsrc2，则将Rdest置1 ，否则置0
  类似：sltu
slti Rdest,Rsrc, Imm / sltiu Rdest,Rsrc, Imm
  如果Rsrc < Imm，则将Rdest置1 ，否则置0
相关宏指令：
  seq # Rsrc1 = Rsrc2，则将Rdest置1 ，否则置0
  Sgt/sgtu # Rsrc1 > Rsrc2，则将Rdest置1 ，否则置0
  Sge/sgeu # Rsrc1 >= Rsrc2，则将Rdest置1 ，否则置0
  Sle/ sleu # Rsrc1 <= Rsrc2，则将Rdest置1 ，否则置0
  sne # Rsrc1 ≠ Rsrc2，则将Rdest置1 ，否则置0

## Slide 38: 分支转移类指令
无条件转移指令（Jump instruction）
  j target
条件转移指令（Conditional branches）
  beq Rsrc1,Rsrc2,target # 如果Rsrc1 = Rsrc2跳转到target处，否则顺序执行下一条指令
  其中Rsrc1是寄存器， Rsrc2是寄存器或者立即数。
  当Rsrc2是立即数时，beq成为一条宏指令，先将立即数加载到$at，再执行beq Rsrc1,$at, target
其它类似指令
  bne Rsrc1,Rsrc2,targe #不等于则分支转移
  bgez Rsrc, targe #大于等于0则分支转移
  bgtz Rsrc, targe #大于0则分支转移
  blez Rsrc, targe #小于等于0则分支转移
  bltz Rsrc, targe #小于0则分支转移

## Slide 39: 分支转移类指令
相关宏指令：
  无条件转移：b target
  实现：bgez $0, Label
  条件转移：
    beqz Rsrc,target #如果Rsrc = 0，则跳转到target
    实现： beq Rsrc, $0, target
    bge Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 >= Rsrc2,，则跳转到target
    实现：
      slt $at, Rsrc1,Rsrc2
      beq $at, $0, Label

## Slide 40: 分支转移类指令
相关宏指令：
  bgeu Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 >= Rsrc2, 则跳转到target
  bgt Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 > Rsrc2, 则跳转到target
  bgtu Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 > Rsrc2, 则跳转到target
  ble Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 <= Rsrc2, 则跳转到target
  bleu Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 <= Rsrc2, 则跳转到target
  blt Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 < Rsrc2, 则跳转到target
  bltu Rsrc1,Rsrc2,targe #如果Rsrc1 < Rsrc2, 则跳转到target
  bnez Rsrc,target #如果Rsrc ≠ 0，则跳转到target
  其中Rsrc1是寄存器， Rsrc2是寄存器或者立即数。

## Slide 41: 分支转移类指令举例1
假设将某循环控制变量分配到寄存器$s6，即寄存器$s6中存放一个控制循环次数的值。当该寄存器存放的值大于0，则将其减1，并再次执行循环体代码，否则退出循环。代码如下：
again：blez $s6, Quit #寄存器$s6<=0，则退出
addi $s6, $s6, -1 #寄存器$s6中的值减1
# 循环体
b again
Quit：

## Slide 42: 分支转移类指令举例2
假设str是一个以’\0’结尾的字符串的首地址，现要统计该字符串中的字符数目：
la $t2, str # $t2 points to the string
xor $t1, $t1, $t1 # $t1 holds the count
nextCh: lb $t0, ($t2) # get a byte from string
beqz $t0, strEnd # zero means end of string
addiu $t1, $t1, 1 # increment count
addiu $t2, $t2, 1 # move pointer one character
j nextCh # go round the loop again
strEnd:

## Slide 43: 分支转移类指令
子程序（函数）调用与返回指令
  子程序（函数）调用指令
    无条件跳转并链接指令：jal proc_name
      将返回地址保存到$ra（$31）寄存器中
    无条件跳转并寄存器链接指令：jalr rd, rs
      事先将子程序（函数） 入口地址保存到R[rs]寄存器中，将返回地址保存到R[rd]寄存器中
子程序（函数）返回指令
    无条件寄存器间接跳转指令：jr rs
    如 jr $ra
参数传递使用寄存器或栈

## Slide 44: 子程序（函数）调用与返回指令举例
有一个计算以空字符（NULL，即’\0’）结尾的字符串长度函数：string_len
  入口参数：字符串起始地址放在$a0寄存器中
  出口参数：计算出的结果（字符串长度）放在寄存器$v0中
  调用该函数：
    la $a0,string # call string length proc.
    jal string_len
    move $t0,$v0 # string length in $v0

## Slide 45: 子程序（函数）调用与返回指令举例
string_len子程序（函数）：
  string_len：
  li $v0,0 # init $v0 (string length)
  Loop:
  lb $t0, ($a0)
  beq $t0,0xA,done # if CR
  beqz $t0,done # or NULL, we are done
  addu $a0,$a0,1
  addu $v0,$v0,1
  b loop
  done:
  jr $ra

## Slide 46: 系统调用指令
调用系统服务实现输入输出
通过使用户程序产生一个例外实现系统调用
MIPS的仿真/汇编环境-SPIM支持系统调用并提供基本的输入输出服务：
  I/O数据类型：string, integer, float, double
  服务号事先放入$v0寄存器
  如果需要，输入参数事先放入$a0 和 $a1寄存器
  执行syscall指令
  返回值在$v0寄存器中

## Slide 47: 系统调用指令
SPIM提供的I/O服务
  输出一个整型值：print_int
  输出一个单精度浮点值：print_float
  输出一个双精度浮点值：print_double
  输出一个以NULL结尾的字符串： print_sting
  输入一个整型值： read_int
  输入一个单精度浮点值： read_float
  输入一个双精度浮点值： read_double
  输出一个字符串，以NULL结尾： read_string
  退出程序（结束程序运行）： exit

## Slide 48: 系统调用指令
服务 | 系统调用号 | 参数 | 结果
print_int | 1 | $a0 = 整型值 | 
print_float | 2 | $f12 = 单精度浮点值 | 
print_double | 3 | $f12 = 双精度浮点值 | 
print_sting | 4 | $a0 = 字符串首地址 | 
read_int | 5 |  | 输入值在$v0中
read_float | 6 |  | 单精度浮点值在$f0中
read_double | 7 |  | 双精度浮点值在$f0中
read_string | 8 | 字符串缓冲区首地址在$a0中 字符串缓冲区大小在$a1中 | 
exit | 10 |  | 

## Slide 49: 系统调用指令举例
输入一个字符串到in_name字符串数组中（char in_name[31]）
  la $a0,in_name ; read name
  li $a1,31
  li $v0,8
  syscall

## Slide 50: 作业1
参考附录C,将下列汇编程序段翻译成机器语言，并写出完整的翻译过程。
  la $a0, 0x10000000
  lw $t0,($a0)
  mult $t0,$t0
  mflo $t1
  sw $t1,4($a0)
  上述程序段的功能是什么？